## Slide 1
01
耳機設計專論 Advanced Headphone Design — 六講 × 2 小時 · 3 學分等級
耳機的演變史、市場與產業結構
從電話接線生到 TWS:一部由「使用情境」驅動的設計史。任何一款耳機,都是技術能力 × 使用情境 × 商業結構的交點。
演變史
市場分析
產業供應鏈
價值鏈
Lecture 1 · 120 min

## Slide 2
LEARNING OBJECTIVES & AGENDA
學習目標與課堂時間配置
學習目標 能以「使用情境轉移」框架解釋耳機百年演變;能描繪市場區隔、價格帶與量值結構;能繪製完整價值鏈並指出利潤與權力所在。
時間 | 單元 | 內容
0:00–0:15 | 課程導論 | 課程架構、評量說明;核心命題:耳機是喇叭的縮小版嗎?
0:15–0:50 | 演變史 I | 1891–1979:Baldwin → DT 48 → Koss → Stax → HD 414 → Walkman
0:50–1:10 | 演變史 II | 1980–現在:IEM → Bose QC → Beats → AirPods;五次情境轉移
1:10–1:20 | 休息 | —
1:20–1:50 | 市場與產業 | 規模、價格帶金字塔、品牌市佔、ODM/OEM 供應鏈、價值鏈
1:50–2:00 | 討論 | 下一次使用情境轉移會是什麼?
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第1講
目標與配置

## Slide 3
OPENING QUESTION
耳機不是喇叭的縮小版
低頻機制不同
喇叭在房間靠聲功率;耳機在密閉腔內靠「壓力腔效應」— 振膜位移直接對應耳膜聲壓,10 mm 單體即可平直重播 20 Hz。
「平直」的定義不同
喇叭以無響室軸向響應為準;耳機的目標響應必須內含人體自身濾波(耳增益)—「耳膜處平直」反而是錯的。
個體差異是一級變數
每個人的耳廓、耳道、配戴位置都不同。喇叭工程師面對一個房間,耳機工程師面對八十億個房間。
▍ 結論:耳機是「人體的延伸聲學系統」— 一半的零件長在使用者頭上。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第1講
耳機不是喇叭的縮小版

## Slide 4
HISTORY I · 1891–1979
奠基時代:從勞動工具到隨身革命
年代 | 事件 | 設計史意義
1891–1910 | 電話接線生耳機;Baldwin 廚房造出高靈敏度耳機售予美國海軍 | 第一個殺手級應用是軍事通訊;Baldwin 破產 — 技術優勢 ≠ 商業成功
1937 | Beyerdynamic DT 48:第一款商用動圈耳機 | 動圈架構統治至今(~95%);連續生產 75 年 — 專業市場獎勵一致性
1958 | Koss SP/3:耳機本是電唱機的展示配件 | 立體聲唱片普及 → 第一次情境轉移:通訊 → 音樂欣賞
1959 | Stax SR-1 靜電 Earspeaker | 另一條路線:不求普及,追求換能器物理極限
1968 | Sennheiser HD 414:史上第一款開放式,售出逾千萬副 | 架構發明而非參數改良;「開放式=自然」寫入行業 DNA
1979 | Sony Walkman + MDR-3(45 g) | 第二次轉移:居家 → 隨身;重量與靈敏度壓倒一切
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第1講
奠基時代:從勞動工具到隨身革命

## Slide 5
HISTORY II · 1980–NOW
現代時代:專業工具、時尚符號、運算平台
年代 | 事件 | 設計史意義
1980s–90s | 舞台 IEM(Jerry Harvey)+ Sony CD900ST 錄音室標準 | 第三次轉移:聆聽 → 專業工具;隔音、穩固、可維修上位
2000 | Bose QuietComfort:軍規 ANC 民用化 | 賣「安靜」而非「音質」— 重新定義購買理由
2008 | Beats by Dre:CMF + 名人敘事 | 第四次轉移:音質 → 身份符號;2014 年 Apple 以 30 億美元收購
2016 | Apple AirPods:W1 晶片 + 充電盒 | 第五次轉移:配件 → 穿戴運算平台;SoC/韌體/生態系成為主體
2018– | Harman 目標、自適應 ANC、空間音訊、LE Audio | DSP 定義產品的時代;測量科學重塑調音語言
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第1講
現代時代:專業工具、時尚符號、運算平台

## Slide 6
CORE FRAMEWORK
五次使用情境轉移(本講核心框架)
轉移 | 時期 | 驅動事件 | 規格的改寫
① 通訊→音樂 | 1958 | Koss SP/3、立體聲唱片 | 語音頻寬 → 全頻段保真
② 居家→隨身 | 1979 | Sony Walkman | 重量、體積、靈敏度壓倒一切
③ 聆聽→專業工具 | 1980–90s | 舞台 IEM、錄音室標準機 | 隔音、穩固、可維修、一致性
④ 音質→身份符號 | 2000–08 | Bose QC、Beats | CMF 與品牌敘事進入產品定義
⑤ 配件→運算平台 | 2016 | Apple AirPods | SoC/韌體/生態系取代被動聲學
▍ 討論:第六次轉移是什麼?判準是「哪個規格會被改寫」,而非技術炫目程度。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第1講
五次使用情境轉移(本講核心框架)

## Slide 7
MARKET SIZE
市場結構:規模與量值(2020 年代中期)
US$ 500–600 億
全球耳機市場年銷售額量級
年出貨以數億副計;銷售額與出貨成長動能集中於無線品類。
> 60%
TWS 佔總出貨量比例
年出貨約 3 億副量級;TWS 是量與額的雙重主宰。
~1/4
Apple 於 TWS 市佔(且拿走大部分利潤)
其後為 Samsung、小米、boAt(印度);前五名外是極長的長尾。
▍ 區域:北美重 ANC 通勤;日本有器材店文化;中國有供應鏈+Chi-Fi;印度是入門 TWS 成長引擎。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第1講
市場結構:規模與量值(2020 年代中期)

## Slide 8
PRICE TIERS
價格帶金字塔:不同價格帶是不同的產業
價格帶 | 區間 | 主導者 | 競爭邏輯
入門 | < US$50 | 白牌、boAt、小米、KZ | 量最大;供應鏈成本戰;電商演算法決定生死
主流 | US$50–250 | Apple、Sony、Bose、Samsung | ANC 深度、通話、生態系;行銷資本密集
發燒 | US$250–2,000 | Sennheiser、Focal、Audeze、旗艦 IEM | 測量表現+社群口碑;評測與測量資料庫影響大
旗艦/靜電 | US$2,000–60,000 | Stax、Sennheiser HE-1、頂級客製 | 技術宣言與品牌光環;敘事意義大於營收
▍ 分析要領:入門看供應鏈、主流看系統工程與行銷、發燒看調音信譽 — 用同一套策略分析全部價格帶是常見錯誤。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第1講
價格帶金字塔:不同價格帶是不同的產業

## Slide 9
VALUE CHAIN
價值鏈全圖:權力與利潤的分布
環節 | 代表廠商 | 權力與利潤來源
換能器元件 | Knowles、Sonion(BA);Foster/豐達、美律(動圈) | BA 雙寡佔有專利門檻;動圈供應鏈成熟、議價力低
晶片平台 SoC | Qualcomm、Airoha(絡達)、BES(恆玄) | 整合晶片決定功能天花板;參考設計降低門檻也稀釋差異化
ODM / OEM | GoerTek 歌爾、Luxshare 立訊、美律、Primax | 聲學組裝良率是核心 know-how;Apple 供應鏈規模外溢全行業
品牌商 | Apple、Sony、Bose、Sennheiser、Samsung… | 調音、韌體、通路、品牌敘事;硬體毛利+生態系鎖定
通路 / 媒體 | 電商、專門店、Rtings、Squig.link | 測量公開化削弱資訊不對稱 — 行銷語言被迫改寫
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第1講
價值鏈全圖:權力與利潤的分布

## Slide 10
BOM TRUTH
BOM 的殘酷真相
數美元
主流無線耳機中「換能器」的 BOM 佔比
一顆優秀動圈單體的出廠價可能不到一杯咖啡。
SoC+電池+麥克風
BOM 的真正重心
加上機構、CMF 與各國認證;研發重心在韌體與 App 團隊。
系統
差異化的真正門檻
新品牌買得到大廠同級的單體與晶片;買不到系統整合、量產品質體系與品牌信任。
▍ 產業第一定律:「做出好聲音」的門檻從未如此低,「做出好產品」的門檻從未如此高。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第1講
BOM 的殘酷真相

## Slide 11
KEY TAKEAWAYS
重點整理 — 帶得走的觀念
1
耳機不是縮小的喇叭:壓力腔低頻、內含人體濾波的目標響應、個體差異為一級變數。
2
耳機史 = 五次使用情境轉移史;每次轉移都改寫規格優先序,而非只是「技術進步」。
3
專業市場獎勵一致性(DT 48 生產 75 年),消費市場獎勵新鮮感 — 需要不同的產品組織。
4
價格帶即產業:入門看供應鏈、主流看系統工程與行銷、發燒看調音信譽。
5
BOM 重心已從換能器移到晶片/電池/韌體;差異化門檻在系統,不在單體。
第1講 · 耳機的演變史、市場與產業結構

## Slide 12
HOMEWORK & NEXT
課後作業與下一講
課後作業 1(6%)
選擇一款你擁有的耳機,撰寫 800 字分析:
1. 它屬於哪一次使用情境轉移的產物?
2. 依公開資訊推測其價值鏈各環節(單體、晶片、組裝、品牌)。
3. 它的價格帶定位與同帶三個競品之比較。
課前閱讀(第二講)
Toole《Sound Reproduction》Ch.1–2 節選
Headphones.com 測量與頻率響應導讀
下一講:聲學基礎與心理聲學 — 耳朵是喇叭的一部分
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第1講
作業