## Slide 1
02
耳機設計專論 Advanced Headphone Design — 六講 × 2 小時 · 3 學分等級
聲學基礎與心理聲學
耳朵是喇叭的一部分:從波動物理建立「外耳即濾波器」的核心觀念,再把「好聲音」從玄學變成科學 — 目標曲線與偏好統計。
聲學物理
心理聲學
HRTF
目標曲線
Harman 研究
Lecture 2 · 120 min

## Slide 2
LEARNING OBJECTIVES & AGENDA
學習目標與課堂時間配置
學習目標 能用波長尺度推理各頻段行為;能推導耳道四分之一波長共振並解釋 3 kHz 耳增益;能區分 FF/DF/Harman 目標的理論基礎;能用頻段語言描述聲音差異。
時間 | 單元 | 內容
0:00–0:25 | 波動物理 | SPL 與 dB 數字語感、波長尺度效應、共振與駐波
0:25–0:55 | 外耳聲學 | 增益鏈、耳道共振推導、HRTF、耳機的三個「劫持點」
0:55–1:15 | 心理聲學 | 等響曲線、遮蔽、頭中定位、堵耳效應、JND
1:15–1:25 | 休息 | —
1:25–1:50 | 目標曲線 | FF → DF → Harman → 5128 世代;偏好分群研究
1:50–2:00 | 聆聽實驗 | 同一耳機套三種目標曲線之 A/B 盲聽
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第2講
目標與配置

## Slide 3
DECIBEL LITERACY
dB 數字語感:設計者的直覺基礎
+6 dB
聲壓加倍(振膜位移加倍)
SPL = 20·log₁₀(p/p₀),p₀ = 20 µPa;聽閾至痛閾相差一百萬倍。
+10 dB
主觀「兩倍大聲」
+3 dB 才是聲功率加倍;三者混用正是行銷話術的藏身處。
0.5–1 dB
恰可辨差 JND(訓練有素聽者)
決定一切工程公差;A/B 測試不做電平匹配(±0.5 dB),「比較大聲」永遠贏。
▍ 常見基準:安靜房間 ~30 dB、對話 ~65 dB、通勤地鐵 ~80–90 dB、演唱會 ~100–110 dB。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第2講
dB 數字語感:設計者的直覺基礎

## Slide 4
WAVELENGTH FIRST
波長:耳機聲學的第一直覺(λ = c/f)
頻率 | 波長 | 與耳機尺度的關係
20 Hz | 17.2 m | 遠大於耳機尺寸 → 集中參數區:只有體積、質量、阻尼有意義
1 kHz | 34.3 cm | 接近頭部尺度 → HRTF 繞射效應的主場
3 kHz | 11.4 cm | 四分之一波長 ≈ 2.9 cm ≈ 耳道長度 → 耳增益共振
10 kHz | 3.4 cm | 與耳廓、腔體同尺度 → 駐波與模態,對幾何極度敏感
20 kHz | 1.7 cm | 與耳道直徑同尺度 → 治具假影區、個體差異最大區
▍ 看到頻響圖上的任何特徵,先算波長:低頻找體積與洩漏、中頻找頭部、高頻找腔體幾何 — 解釋八成測量現象。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第2講
波長:耳機聲學的第一直覺(λ = c/f)

## Slide 5
EAR CANAL RESONANCE
外耳增益鏈與耳道共振
耳道 ≈ 一端封閉的 25 mm 閉管 → 四分之一波長共振
f₁ = c / 4L ≈ 343 / (4 × 0.025) ≈ 3.4 kHz
增益鏈:軀幹/肩膀反射 → 頭部繞射 → 耳廓與耳甲腔方向性反射(4–10 kHz) → 耳道共振
耳道共振 + 耳甲腔共振(4–5 kHz)疊加 → 人耳在 2–4 kHz 有 15–20 dB 總增益(「耳增益」)
這正是人聲子音與嬰兒哭聲的頻段 — 演化把靈敏度峰值放在生存最需要的地方
整條增益鏈隨聲源方向而變,合稱 HRTF — 每個人的 HRTF 如指紋般獨特
▍ 耳機的「劫持點」:耳罩式保留耳廓濾波;IEM 完全繞過耳廓 → 必須把耳增益「做回」調音之中。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第2講
外耳增益鏈與耳道共振

## Slide 6
PSYCHOACOUSTICS
心理聲學現象與設計後果
現象 | 機制 | 設計後果
等響曲線 | 小音量時人耳對低/高頻相對不敏感 | 小聲聽必然單薄 → 響度補償 DSP;試聽音量是行銷武器
遮蔽效應 | 強音升高鄰近頻率聽閾 | +6 dB 低頻棚遮蔽 200–500 Hz → 「糊」;低音要多而不糊須控制過渡帶
頭中定位 | 無串音、無方向性 HRTF 線索 | 聲像成於顱內 → crossfeed 與空間音訊的存在理由
堵耳效應 | 密封耳道使骨導自聲增益可達 20 dB | IEM 走路「咚咚聲」→ 洩壓孔、深插、或 ANC 主動抵銷
雙耳配對 | 大腦對左右頻譜差極敏感 | 左右配對 ±1.5 dB(高階 ±0.5–1 dB)是硬規格
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第2講
心理聲學現象與設計後果

## Slide 7
TARGET CURVES
三代目標曲線:從物理推導到偏好統計
世代 | 曲線 | 理論基礎 | 評價與現況
第一代 | 自由場 FF | 正前方無響室音源之耳膜響應 | 單一方向假設不符真實;過亮偏瘦
第一代改良 | 擴散場 DF(Theile 1986) | 全方向等能量入射之平均 | 錄音室經典(ER4、舊 AKG/Beyer);低頻偏少
第二代 | Harman(2013–19) | 方法反轉:受控盲測下聽者自己調 EQ 的統計 ≈ DF + 低頻棚 + 略收高頻;OE 2018 / IE 2019 | 偏好分群:~64% Harman 型多數;另有嗜低頻群與嗜平淡群
第三代 | B&K 5128 世代(JM-1 等) | 解剖學正確治具之 DF + 可調偏好斜率(−0.8~−1.6 dB/oct)+ 可調低頻棚 | 「一條曲線」→「曲線族+參數」;2024–25 研究 Harman 式仍獲 ~72% 偏好
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第2講
三代目標曲線:從物理推導到偏好統計

## Slide 8
USING TARGETS
目標曲線的正確使用方式
四條守則
它是統計中心,不是物理定律 — 偏離目標 = 偏離多數人偏好的機率上升,僅此而已
指定治具再談曲線:711 與 5128 曲線形狀不同;8 kHz 以上窄峰谷多為治具假影
公差語言:「Harman OE 2018,±2 dB(100 Hz–8 kHz)」;耳增益區 ±3 dB 即是明顯性格差異
空間音訊伏筆:雙耳渲染內容已內含 HRTF → 播放端可能需要接近 DF-flat 的專用目標(第六講回收)
House Sound = 有意識的偏離
Sennheiser:暖中性參考
Beyerdynamic:高頻抬升的「德式清晰」
Sony 消費線:低頻強化
— 是定位語言,不是誤差。
▍ 課堂實驗:同一 IEM 校至 Harman / DF / 耳膜平直三種曲線盲聽 — 現場重演偏好分群。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第2講
目標曲線的正確使用方式

## Slide 9
KEY TAKEAWAYS
重點整理 — 帶得走的觀念
1
先算波長:低頻找體積與洩漏、中頻找頭部、高頻找腔體幾何 — 一條直覺解釋八成測量現象。
2
耳道 λ/4 共振(≈3.4 kHz)+ 耳甲共振 = 15–20 dB 耳增益;耳機越深入耳道,越要以調音重建它。
3
JND ≈ 0.5–1 dB:它定義工程公差,也定義「沒有電平匹配的 A/B 都是騙局」。
4
目標曲線三代史:物理推導(FF/DF)→ 偏好統計(Harman)→ 曲線族+參數(5128 世代)。
5
目標是統計中心;house sound 是有意識的偏離,是定位語言而非誤差。
第2講 · 聲學基礎與心理聲學

## Slide 10
HOMEWORK & NEXT
課後作業與下一講
課後作業 2(6%)
使用免費參數 EQ 與 AutoEQ 資料庫:
1. 將一款耳機分別校正至 Harman 與擴散場目標。
2. 盲聽比較,撰寫 600 字聆聽報告。
要求:必須以頻段語言描述(例:「2–4 kHz 收 2 dB 後人聲距離後退」),禁用孤立形容詞。
課前閱讀(第三講)
Headphones.com 換能器技術導讀
複習電磁感應 F = B·l·i
下一講:換能器與電聲系統 — 力如何施加在振膜上,決定了一切
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第2講
作業