## Slide 1
03
耳機設計專論 Advanced Headphone Design — 六講 × 2 小時 · 3 學分等級
換能器技術與電聲系統設計
「力如何施加在振膜上」決定了失真、頻寬與成本。單體之外的三分之二:腔體、測量、電氣匹配與 ANC/DSP 系統。
動圈
平板磁性
靜電
動鐵 BA
腔體聲學
ANC
Lecture 3 · 120 min

## Slide 2
LEARNING OBJECTIVES & AGENDA
學習目標與課堂時間配置
學習目標 能依「驅動方式→失真/頻寬/成本」因果鏈比較五大換能器;能以集中參數模型解釋腔體調音;能完成功率匹配計算;能說明混合式 ANC 的迴路與極限。
時間 | 單元 | 內容
0:00–0:35 | 五大換能器 | 動圈、平板、靜電、動鐵 BA、混合/MEMS:原理與代表產品
0:35–1:05 | 腔體聲學 | 集中參數模型、壓力腔、洩漏高通、開放 vs 密閉、IEM 導管
1:05–1:15 | 休息 | —
1:15–1:35 | 測量與電氣 | 治具、核心測量集、八分之一法則、功率預算
1:35–1:55 | ANC 與 DSP | 前饋/回授/混合、次級路徑與 FxLMS、藍牙編解碼
1:55–2:00 | 作業說明 | 拆解分析作業之方法提示
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第3講
目標與配置

## Slide 3
DYNAMIC DRIVER
動圈:市場的 95%
勞侖茲力 F = B · l · i
B:磁隙磁通密度(T) l:線圈總長(m) i:電流(A)
解剖:振膜(球頂+懸邊)、音圈(銅/CCAW)、釹磁體、磁隙、支架調音孔;懸邊剛性+移動質量 → f₀ ≈ 60–120 Hz
優勢:大衝程低頻強、高靈敏度(手機直推)、成本低、單一單體覆蓋全頻、耐用
弱點:點驅動 → 高頻分割振動(break-up 峰);音圈質量限暫態;磁路非線性 → 低頻諧波失真
手段:高比模數振膜(鍍鈹/DLC/LCP)推高 break-up;CCAW 減重;後腔阻尼控 Q
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第3講
動圈:市場的 95%

## Slide 4
TRANSDUCER FAMILY
面驅動與槓桿驅動:平板、靜電、BA
平板磁性(面驅動)
全膜印刷線路+磁陣,力均勻分布 → 全頻低失真(THD<0.1–0.5%)、阻抗平坦。代價:重(磁陣)、低靈敏度、張膜成本高。Audeze、HiFiMAN、DCA。
靜電(場驅動)
1–2 µm 帶電膜懸於雙定子間(Stax Pro 偏壓 580 V),移動質量接近空氣 → 極致解析。代價:專用高壓耳擴、聲壓與低頻受限、怕塵濕。Stax、HE-1、CRBN。
動鐵 BA(槓桿驅動)
平衡銜鐵經驅動桿推微振膜;Knowles/Sonion 雙寡佔。極小、高效、利隔音;單顆頻寬窄 → 多單體+分音+導管阻尼;衝程小 → 低頻靠洩壓或混合動圈。
混合/三混與 MEMS
動圈低音+BA 中高+EST/壓電超高音 — 難點是異質單體的一致性。MEMS:矽基壓電,晶圓級一致性、相位精準 — TWS/IEM 的新分支(xMEMS)。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第3講
面驅動與槓桿驅動:平板、靜電、BA

## Slide 5
SELECTION GUIDE
換能器選型速查
優先目標 | 最適技術 | 理由
成本 + 低頻 + 易推 | 動圈 | 大衝程、高靈敏度、供應鏈成熟
最低低頻失真、平順中頻 | 平板磁性 | 面驅動消滅磁隙非線性與分割振動
極致解析、成本不計 | 靜電 | 移動質量最低
微型化、多路 IEM | 動鐵 BA / 混合 | 一殼多顆、被動分音自由度大
晶圓級一致性、TWS 未來 | MEMS | 左右配對免挑選、相位精準
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第3講
換能器選型速查

## Slide 6
LUMPED ELEMENTS
集中參數模型:腔體聲學=解一個 RLC 電路
聲學元件 | 電路類比 | 實例
密閉空氣體積(順性) | 電容 C | 前腔、後腔、耳墊泡棉;體積越大電容越大
孔道空氣柱(質量) | 電感 L | 洩壓孔、調音孔、IEM 導管;越長越細電感越大
阻尼 / 洩漏(損耗) | 電阻 R | 調音網布(rayl 值規格)、耳墊縫隙
振膜 | RLC 串聯支路 | 質量 L、懸邊順性 C、機械損耗 R → f₀ 共振
▍ 產業紀律:先建模型(SPICE/COMSOL/AKABAK)掃參數再開模 — 模具動輒數十萬美元。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第3講
集中參數模型:腔體聲學=解一個 RLC 電路

## Slide 7
BASS MECHANISMS
三個決定性的低頻機制
① 壓力腔效應
密閉前腔中、第一共振以下,耳膜聲壓正比於振膜位移 → 頻率下降輸出不衰減。10 mm 單體平直重播 20 Hz 的原理 — 喇叭學不來的耳機特權。
② 洩漏 = 高通濾波器
縫隙(L+R)與前腔(C)構成高通;幾 mm² 縫隙即削去 100 Hz 數 dB(戴眼鏡低頻變少)。產品必須選邊:耐洩漏(預開孔+DSP 補償)或依賴密封(低頻最大化)。
③ 後腔/後孔 = 阻尼與 Q
後腔電容+後孔電感決定 f₀ 附近 Q 值;阻尼網(電阻)壓平共振峰。開放式=後腔無限大+零反射 → 平滑但失去壓力腔,低頻靠大振膜面積補。
▍ IEM 特論:耳塞至耳膜半波共振 ~7–9 kHz 隨插入深度移動;前洩壓孔解堵耳,後調音孔塑低頻;耳墊即調音件 — 換墊=換耳機。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第3講
三個決定性的低頻機制

## Slide 8
MEASUREMENT RIGS
測量體系:治具與核心測量集
治具 | 本質 | 適用與限制
IEC 60318-4「711」 | 模擬堵塞耳道聲阻抗的標準腔 | IEM 數十年標準;~8 kHz 以上有治具假影
GRAS 43AG / KEMAR | 耳頰模擬器 / 含耳廓頭軀模擬人 | 耳罩式與 ANC 測試主力
B&K 5128 HATS | 解剖學正確耳道阻抗,有效至 20 kHz | 研究級新標準 → 催生第三代目標曲線
▍ 核心測量集:頻響與左右配對、THD 對頻率與聲壓、阻抗/相位、靈敏度、隔音與外洩、CSD、群延遲(>20 ms 影音不同步);產線 100% 掃頻異音檢測。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第3講
測量體系:治具與核心測量集

## Slide 9
POWER BUDGET
電氣匹配:八分之一法則與功率預算
法則:Z_out ≤ Z_hp(min) / 8
P = 10^((SPL目標 − 靈敏度dB/mW) / 10) mW
例 1:靈敏度 100 dB/mW、目標峰值 110 dB → 10 mW(手機即可)
例 2:平板 83 dB/mW、同目標 → ~500 mW(需桌上型耳擴)— 「需要耳擴」的唯一科學定義
多路 BA IEM 阻抗 8–60 Ω 擺動 → 訊源輸出阻抗需 ≤1 Ω,否則音色隨訊源改變
線材可測效應=電阻(+極端下電容);平衡驅動=加倍擺幅+消共地串音,非天生更好聽;現代 DAC 晶片已超越換能器極限
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第3講
電氣匹配:八分之一法則與功率預算

## Slide 10
ANC TOPOLOGY
ANC 三拓撲與物理極限
拓撲 | 麥克風 | 特性
前饋 FF | 外側,先聽到噪音 | 「預測式」抵銷;主要 <1 kHz 有效;預測錯誤=加噪;怕風噪
回授 FB | 內側,聽耳內殘餘 | 頻寬較廣、自動修正配戴差異;迴路穩定性(嘯叫)是經典控制問題
混合 Hybrid | 內外兼備 | 旗艦標配;100–300 Hz 達 30–45 dB;成本=兩組好麥克風+強 DSP
▍ 次級路徑(單體→耳膜)隨每次配戴改變 → FxLMS 自適應追蹤;波長極限:ANC 僅 ~1–2 kHz 以下有效,總衰減=被動+主動。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第3講
ANC 三拓撲與物理極限

## Slide 11
DSP & BLUETOOTH
DSP 堆疊與藍牙鏈路
DSP 功能堆疊(由下而上)
出廠調音 EQ → 使用者 PEQ → 心理聲學低音 → 動態響度補償
配戴自適應:回授麥克風實測入耳響應、自動補低頻(Apple/Bose/Sony)
空間音訊:IMU 頭部追蹤 + 個人化 HRTF(手機掃耳)
聽力個人化(聽力圖增益,OTC 助聽監管)+ 通話(波束成形+骨導+AI 降噪)
藍牙編解碼與延遲
SBC(基準)→ AAC(Apple)→ aptX / LDAC(至 990 kbps)→ LE Audio LC3(同碼率更佳、Auracast 廣播)
延遲:SBC/AAC ~150–250 ms;遊戲模式/LC3 ~40–80 ms;真正口型同步需 2.4 GHz 私有協定(<20 ms)。
▍ 討論:為什麼「通透模式做得自然」比「降噪做得深」更難?(次級路徑、堵耳、自體聲音)
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第3講
DSP 堆疊與藍牙鏈路

## Slide 12
KEY TAKEAWAYS
重點整理 — 帶得走的觀念
1
驅動方式決定命運:點驅動→分割振動;面驅動→低失真但低靈敏度/高成本;槓桿驅動→微型但窄頻寬。
2
集中參數模型:腔體=電容、孔道=電感、阻尼=電阻 — 低頻調音就是解一個 RLC 電路。
3
壓力腔效應是耳機低頻的特權;洩漏是天敵;產品必須在「耐洩漏」與「依賴密封」間選邊。
4
八分之一法則與功率預算計算,是「需不需要耳擴」的唯一科學答案。
5
ANC 本質是自適應控制(次級路徑追蹤),物理極限在 1–2 kHz;總衰減=被動+主動。
第3講 · 換能器技術與電聲系統設計

## Slide 13
HOMEWORK & NEXT
課後作業與下一講
課後作業 3(6%)
取得一副廢棄耳機(或觀看指定拆解影片):
1. 繪製其聲學系統圖:標注前/後腔、洩壓孔、阻尼位置與單體形式。
2. 以集中參數語言推論每一元素的調音意圖。
交付:800 字 + 標注圖。
課前閱讀(第四講)
3D 人體計測與耳機舒適度研究節選(Springer)
CMF 設計方法導讀
下一講:工業設計、人因、材料與結構 — 夾在頭上的工程
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第3講
作業