## Slide 1
04
耳機設計專論 Advanced Headphone Design — 六講 × 2 小時 · 3 學分等級
工業設計、人因工程、材料與結構
夾在頭上的工程:把舒適變成數字、把材料變成規格、把量產變成品質體系 — 並面對設計者無法迴避的永續責任。
人因工程
工業設計
CMF
材料科學
結構製造
DFM
Lecture 4 · 120 min

## Slide 2
LEARNING OBJECTIVES & AGENDA
學習目標與課堂時間配置
學習目標 能以夾持力、峰值壓力、重量與熱指標量化配戴設計;能依「比模數+內阻尼」評選材料;能描述量產品質體系;能將可維修性納入設計決策。
時間 | 單元 | 內容
0:00–0:30 | 人因工程 | 3D 人體計測、夾持力窗口、壓力分布、重量與熱舒適
0:30–0:55 | 機構與 CMF | 滑軌、軛旋轉、鉸鏈疲勞、異音控制;CMF 與辨識度
0:55–1:05 | 休息 | —
1:05–1:30 | 材料科學 | 振膜材料階梯、磁體、殼體材料、阻尼網規格化
1:30–1:50 | 製造與品質 | 單體配對、產線 QC、可靠度驗證、永續與可維修
1:50–2:00 | 評圖演練 | 兩款市售耳機之 ID/人因快評
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第4講
目標與配置

## Slide 3
ANTHROPOMETRICS
人體計測:耳機的「安裝面」規格
參數 | 典型成人範圍 | 影響的設計項
頭寬(雙耳上方) | 約 135–165 mm | 頭帶展開量與夾持力曲線
頭頂至耳道弧長 | 約 300–380 mm | 滑軌行程(覆蓋 5–95 百分位)
耳廓高度 | 約 55–70 mm | 耳墊內腔開口(耳廓不可觸底或折壓)
耳道直徑 / 角度 | 約 7–9 mm,朝前下傾 | 耳塞尺寸階(S/M/L+橢圓)、出音嘴角度
▍ 各人群分布差異顯著 → 單一幾何無法全球通用:多尺寸耳塞、大行程頭帶、客製耳模市場的統計學原因。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第4講
人體計測:耳機的「安裝面」規格

## Slide 4
CLAMP & PRESSURE
夾持力與壓力分布(計算例)
平均壓力 P = F / A
5 N ÷ 35 cm² ≈ 1.4 kPa(舒適) 5 N ÷ 8 cm² ≈ 6.3 kPa(半小時即痛)
參考:微血管灌流壓 ≈ 4 kPa
耳罩式舒適窗:總夾持力 3–6 N(145–155 mm 治具);>5–6 N 一小時內疲勞、<2 N 晃動且低頻密封失效
決定舒適的是「峰值壓力分布」而非夾持力本身 → 更大更深更軟的耳墊是壓力管理工程
重量預算:<250 g 無感;300–400 g 需頭帶分載;>450 g 限制時長;耳殼深度的頸部力矩與克重同等重要
熱舒適:皮革密封佳但鎖熱鎖濕;絨布透氣但洩漏低頻 — 真實取捨,依情境選邊
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第4講
夾持力與壓力分布(計算例)

## Slide 5
MECHANISM & CMF
機構設計與 CMF:每個關節都是規格
滑軌與軛
段落式/平滑式/自適應懸吊;行程覆蓋 5–95 百分位。軛需俯仰+旋轉兩自由度貼合頰平面 — 自由度不足 → 局部洩漏 → 左右低頻不對稱(測量可見)。
鉸鏈與異音
摺疊鉸鏈是經典疲勞破壞點(開合 >50k 次規格)。耳機是戴在耳邊的震動感測器:機構微動、線材摩擦都被放大 — 異音是正式測試項目。
CMF 方法
Color(主色+材質色+點綴色)、Material(觸感與重量感)、Finish(陽極/PVD/咬花/軟觸漆)。耳機是穿戴物 — CMF 同時對佩戴者與旁觀者說話。
辨識度資產
AirPods 白柄、Beats「b」、HD 800 銀色鏤空 — 100 公尺可辨識的輪廓是行銷資產。控制介面:實體鍵 vs 觸控 vs 旋鈕冠;TWS 敲擊聲直接進耳需去耦。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第4講
機構設計與 CMF:每個關節都是規格

## Slide 6
DIAPHRAGM MATERIALS
振膜材料:比模數 E/ρ 的競賽
材料 | E (GPa) | ρ (g/cm³) | 比模數 | 評註
PET / Mylar | ~4 | 1.40 | ~3 | 基準:便宜、阻尼佳、易成形
LCP 液晶聚合物 | ~10+ | 1.4 | ~7 | TWS 高階常客
生物纖維素 | ~30 | 1.2 | ~25 | Sony R10 / Fostex;「紙的極致」
鋁 / 鎂 / 鈦 | 45–110 | 1.7–4.5 | ~24–26 | 金屬鈴振需鍍層或複合抑制
鈹 Be | 287 | 1.85 | ~155 | 可用材料之王(Focal Utopia);粉塵毒性→加工昂貴
DLC/CNT/石墨烯鍍層 | — | — | — | 本質=聚合物膜+硬鍍層;行銷常跑在物理前面
▍ 資料素養:問三個數字 — 基材是什麼?膜厚多少?break-up 推到哪?答不出來的是行銷部寫的規格。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第4講
振膜材料:比模數 E/ρ 的競賽

## Slide 7
MAGNETS & HOUSING
磁體與殼體結構
磁體
釹鐵硼 N48–N55 主流(磁通 vs 耐溫取捨);平板磁陣佔其 BOM 與重量大宗 → 單側磁陣是減重降價主路徑;磁隙潔淨度=良率生命線:0.5 mm 磁隙一粒鐵屑=一件退貨。
殼體材料
射出 ABS/PC(玻纖強化)、CNC/沖壓鋁、壓鑄鎂(勁度/阻尼/重量三優 — 高階耳機的隱形冠軍)、不鏽鋼頭帶簧片、3D 列印樹脂(CIEM 產業化)。
阻尼網規格化
調音網布(鋼/尼龍/微孔板)以 rayl 值像電子元件一樣被規格化採購 — 聲學工程師的「電阻色環」。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第4講
磁體與殼體結構

## Slide 8
PRODUCTION
量產與品質體系:四個階段
階段 | 內容 | 關鍵規格
① 單體廠 | 振膜熱成形、繞線貼合、充磁、自動組裝 | 每顆單體 100% 測量分級,以頻響配對左右(高階 ±0.5–1 dB)
② 整機組裝 | 腔體+阻尼貼放(依賴治具與手感)、墊圈、頭帶、落板 | DFM 決定良率:防呆、阻尼不可貼反
③ 端末檢測 | 迷你消音箱數秒完成:頻響遮罩、異音、極性、麥克風 | 100% 執行(Klippel / Listen SoundCheck)
④ 可靠度驗證 | 落下、翻滾、線折 >10k、頭帶 >50k、鹽霧、溫循、IP 水槽 | TWS 追加:電池 500 循環 ≥80%、UN 38.3
▍ 成本解剖:換能器數美元;SoC+電池+麥克風+機構+認證是 BOM 主體 — 「維持第 100,000 台與金樣品一致」是看不見的戰場。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第4講
量產與品質體系:四個階段

## Slide 9
SUSTAINABILITY
永續與可維修:從美德到合規
失效順序的真相
電池(2–4 年)與墊圈(1–3 年)遠早於單體(數十年)死亡;膠合電池使 TWS 成為拋棄式品類 — 每年數億副電子垃圾。
法規正在到來
歐盟電池法規與維修權立法:「可換電池、零件供應、維修文件」從美德變成合規要求。
設計對策
模組化(可換墊圈/線材/電池 — HD 25、HD 600 全件可換;Fairbuds 可換電池 TWS)、標準接頭、韌體支援年限、再生材料。
永續 = 聲學
可換墊圈同時恢復原廠調音 — 密封墊圈老化即調音漂移;不可換墊的設計等於「內建過期日」。
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第4講
永續與可維修:從美德到合規

## Slide 10
KEY TAKEAWAYS
重點整理 — 帶得走的觀念
1
舒適是可計算的:P = F/A,對照微血管灌流壓 ~4 kPa;夾持力窗 3–6 N;重量預算分級管理。
2
振膜看兩個數:比模數 E/ρ(推高 break-up)與內阻尼 tan δ — 行銷名詞後面永遠追問這兩個數。
3
鎂合金是高階耳機的隱形冠軍;阻尼網以 rayl 值採購 — 材料在耳機業以「聲學參數」被規格化。
4
高階品的隱藏成本在「配對」與「一致性」:單體 100% 測量分級、端末 100% 聲學檢測。
5
電池與墊圈先死:可維修性=聲學壽命+商業誠信+即將到來的法規,三合一問題。
第4講 · 工業設計、人因工程、材料與結構

## Slide 11
HOMEWORK & NEXT
課後作業與下一講
課後作業 4(6%)
對一款耳罩式耳機執行完整「人因稽核」:
1. 實測或估計夾持力與接觸面積,計算平均壓力並與 4 kPa 對照。
2. 稱重;記錄 1 小時配戴之熱與壓力主觀量表(每 15 分鐘一次)。
3. 提出兩項具體改良設計。
交付:1,000 字 + 圖表。
課前閱讀(第五講)
八大案例基本資料卡(課程網站)
預習「五構面分析法」
下一講:經典設計分析 — 每一款傳世之作都在回答一個時代問題
耳機設計專論 Advanced Headphone Design · 第4講
作業